AQUAFAST®

Zugfeste Kupplungen und Flanschadapter zur Verbindung von

Wasser-Rohrleitungen aus PE-HD

und ≤ d315 auch für Rohrleitungen aus PVC-U.

Dimensionsbereiche:	d 63 – d 450

# Ausschreibungstext

AQUAFAST®		Zum problemlosen Ver- und Anbinden von Rohrleitungen aus:

PE-HD (PE 80, PE 100, PE-Xa)

und ≤ d 315 PVC-U

Betriebsdruck: Wasser PN 16

Dichtung: EPDM

Einsatzgebiete:	Trinkwasserversorgung

Wasseranschluss bei Neubauten

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Kupplung AQK Merkmale: längskraftschlüssige Kupplung zum Verbinden von Rohrleitungen aus PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa) SDR 11, 17 und 17,6 und ≤d315 für Rohrleitungen aus PVC-U Betriebsdruck: Wasser PN 16 Gehäuse, Folgering, Druckring, Greifring aus GGG, EN-GJS-450-10 Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz Dichtungswerkstoff EPDM Schrauben und Muttern ≤d315 8.8/8 verzinkt / sheraplex-beschichtet, alternativ Edelstahl V2A / V4A Schrauben und Muttern >d315, Edelstahl V2A / V4A Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der Montageanleitung AQUAFAST® zu verarbeiten. d 63 d 75 d 90 d 110 d 125 d 140 d 160 d 180 d 200 d 225 d 250 d 315 d355 d400 d450 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | Flanschadapter AQFA Merkmale: Längskraftschlüssiger Flanschadapter zum Anbinden von Rohrleitungen aus PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa) SDR 11, 17 und 17,6 und ≤d315 für Rohrleitungen aus PVC-U Flanschanschlussmaße nach DIN-EN 1092 PN10/16 Betriebsdruck: Wasser PN 16 Gehäuse, Folgering, Druckring, Greifring aus GGG, EN-GJS-450-10 Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz Dichtungswerkstoff EPDM Schrauben und Muttern ≤d315 8.8 / 8 verzinkt / sheraplex-beschichtet, alternativ Edelstahl V2A / V4A Schrauben und Muttern >d315, Edelstahl V2A / V4A Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der Montageanleitung AQUAFAST® zu verarbeiten. Flanschanschluss d DN PN 63 50/65 10/16 75 65/80 10/16 90 65/80 10/16 110 100 10/16 125 100/125 10/16 140 125 10/16 160 150 10/16 180 150 10/16 200 200 10/16 225 200 10/16 250 250 10/16 315 300 10/16 355 300 10/16 355 350 10/16 400 350 10/16 400 400 10/16 450 400 10/16 450 450 10/16 450 500 10/16 |  |  |

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.