## Stützhülse SHVA

Innenstützhülse aus Edelstahl, für den

Einsatz von mechanischen Kupplungen und Flanschadaptern bei PE-HD Rohren.

Ausschreibungstext

Stützhülse:	Innenstützhülse aus Edelstahl (V2A), mit gebördeltem Anschlag in geteilter Ausführung

und Spannkeil für den Einsatz von mechanischen Kupplungen und Flanschadaptern bei

PE-HD Rohren.

Einsatzgebiete:	PE-HD Rohrleitungen für die Gas- und Trinkwasserversorgung, Wasseranschluss bei
Neubauten,Druckabwasser und Industrierohre.

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Stützhülse SHVA Merkmale: Mindesteinstecktiefe t min. dimensionsabhängig gem. Tabelle bei der Verwendung von zugfesten, mechanischen Kupplungen/Flanschadaptern ist bei Rohren d ( 200mm eine Mindestwanddicke von 2mm erforderlich. die Montage erfolgt gem.der SHVA Montageanleitung. d SDR t min. 40* 11 110 50* 11 110 75 17 130 75 11 130 90 17 130 90 11 130 110 17 150 110 11 150 125 17 150 125 11 150 140 17 150 140 11 150 160 17 175 160 11 175 180 17 175 180 11 175 200 17 180 200 11 180 225 17 180 225 11 180 250 17 180 250 11 180 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d SDR t min. 280 17 200 280 11 200 315 17 200 315 11 200 355 17 200 355 11 200 400 17 200 400 11 200 450** 17 250 450** 11 250 500** 17 250 500** 11 250 560** 17 250 560** 11 250 630** 17 250 630** 11 250 710** 17 250 710** 11 250 800** 17 250 800** 11 250 |  |  |

*)   Innenstützhülse ohne Keil

**) Stützhülse ≥ d450 in zweiteiliger Ausführung

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.